שאלות חזרה – ארגון קבצים – תוכנית "עלית"

1. במארז דיסק עם ראשים נעים יש הנתונים הבאים:

| 12,000 | TRK | גודל מסילה בבתים |
| --- | --- | --- |
| 2 MB/s | t | קצב העברה שיא |
| 9.5 ms | a | זמן גישה |
| 12 | nbt | מס' גושים למסילה |

מהי הערכה סבירה למקסימום פעולות ק/פ אקראיות ברמת גוש בשנייה בדיסק זה?

2. במארז דיסק עם ראשים נעים יש הנתונים הבאים:

| 24,000 | TRK | גודל מסילה בבתים |
| --- | --- | --- |
| 9.5 ms | a | זמן גישה |
| 12 | nbt | מס' גושים למסילה |

אם מקסימום פעולות ק/פ ברמת גוש בשנייה בדיסק הוא 100, מהי הערכה סבירה לקצב העברה שיא, t, בדיסק זה?

3. לקובץ מסוים בדיסק קשיח יש הנתונים הבאים:

| 55,650 | TRK | גודל מסילה בבתים |
| --- | --- | --- |
| 1,024 | S | גודל מגזר בבתים |
| 256 | R | גודל רשומה בבתים |
| 89 | ISG | גודל מרווח בין מגזרים בבתים |
| 712 | IBG | גודל מרווח בין גושים בבתים |

מהם הערכים של Bfr ו-W ב-3 ההנחות של:

- Fixed block

- Variable block

- Variable block spanned

תשובה: 32, 22.25; 31, 31.23; 31.49, 26.74

4. לדיסק קשיח מסוים יש את הנתונים הבאים:

| 3,600 | RPM | מס' סיבובים לדקה |
| --- | --- | --- |
| 1 | GB | קיבולת דיסק |
| 1.6 MB/s | t | קצב העברת נתונים שיא |
| 24.66 ms | a | זמן גישה ממוצע |
| 4.33 ms | s1 | זמן חיפוש מינימלי |
| 15 | ntc | מס' מסילות לגליל |

מהי הערכת זמן סבירה לזמן שיוט מגליל כלשהו לגליל העוקב לו ()?

תשובה: 0.01

5. בדיסק מסוים יש את הנתונים הבאים:

| 4 MB/s | t | קצב העברת נתונים שיא |
| --- | --- | --- |
| 1.9 MB/s | t’ | קצב העברת נתונים רבים |
| 0.68 ms | btt | זמן העברת גוש יחיד |

בקובץ מסוים יש גורם גיווש (Bfr) של 10.

מהו הבזבוז לרשומה (W) בבתים בקובץ זה?

תשובה: 14.3

6. במארז דיסק עם ראשים נעים יש את הנתונים הבאים:

| 8 | ntc | מס' מסילות בגליל |
| --- | --- | --- |
| 24 ms | a | זמן גישה ממוצע |
| 320 | nsc | מס' מגזרים בגליל |
| 80 | nbc | מס' גושים בגליל |
| 2048 | B | גודל גוש בבתים |
| 50.5 | ISG | גודל מרווח בין מגזרים בבתים |
| 1.5 MB/s | t | קצב העברת נתונים שיא |

מהו בקירוב זמן חיפוש ממוצע (s) בדיסק?

תשובה: 16.5

7. בגיווש רשומות באורך משתנה, ביחס לפרמטרים Bfr (גורם גיווש) ו-W (בזבוז בבתים לרשומה), קיימות 3 שיטות עיקריות:

- שימוש בתו סיום רשומה (EOR).

- שימוש בשדה אורך/מצביע (P) לכל רשומה.

- שימוש בשדה אורך/מצביע (P) לכל רשומה, אבל עם מתיחה של רשומות בין גושים.

תנו הערכות נוסחתיות ל-Bfr ול-W בכל אחת מ-3 השיטות.

תשובה: עשינו בכיתה.

8. לדיסק ולקובץ מסוים הנתונים הבאים:

| 4,002 | RPM | מס' סיבובים לדקה |
| --- | --- | --- |
| 250 | S | גודל מגזר |
| 1000 | B | גודל גוש |
| 50 | R | גודל רשומה |
| 15 | nbt | מס' גושים למסילה |
| 1200 b/ms | t | קצב העברה שיא |

חשבו לכמה שווה ISG.

תשובה: 50

9. לדיסק מסוים הנתונים הבאים:

| 4,002 | RPM | מס' סיבובים לדקה |
| --- | --- | --- |
| 17 ms | s | זמן חיפוש ממוצע |
| 41 ms |  | זמן חיפוש מקסימלי |

מצאו לכמה שווה, בקירוב, sc.

תשובה: 5